HEYNER Capsula Multi ERGO – мультифункциональное автокресло весовой группы 1-2-3. Оно предназначено для детей с 9 месяцев до 12 лет. Эта модель совмещает комфорт и эргономику сидения группы 1 для детей с 9 месяцев до 4 лет с универсальностью и практичностью автокресла гр. 2-3., предназначенного для детей постарше.

Capsula Multi ERGO было разработано с учетом последних требований по безопасности. Так, для снижения нагрузок на тело ребенка во время боковых ударов, в корпус автокресла встроены дополнительные энергопоглощающие блоки (Side Impact Protection), расположенные слева и справа, и перераспределяющие энергию бокового удара во время столкновений. Для снижения эффекта «подныривания» при резких столкновениях и лобовых авариях, подушка сидения имеет специальный	упор, расположенный под коленками ребенка, а внутренняя часть ремней безопасности сшита из противоскользящего материала AntiSlip.

Для удобства самых маленьких пассажиров Capsula Multi ERGO оборудовано мягким комфорт-пакетом, а спинка сидения имеет 4 положения угла наклона. После того, как ребенок достигнет 3-4-х летнего возраста, встроенные ремни безопасности можно будет снять, и HEYNER Capsula Multi ERGO превратится из комфортного автокресла группы 1 в просторное автокресло группы 2-3.

Технические характеристики

- Четыре положения угла наклона спинки.

- Семь уровней регулировки подголовника по высоте.

- Дополнительная защита от боковых ударов Side Impact Protection.

- Встроенные 5-ти точечные ремни безопасности с функцией Antislip, предотвращающей проскальзывание.

- Комфорт-пакет Comfort Cushion для комфорта самых маленьких пассажиров.

- Крепление в машине с помощью штатного ремня автомобиля.

- Ширина сидения – 35 см.

- Ширина спинки – 35 см.

- Глубина посадочного места – 30 см.

- Ширина автокресла – 50 см.

- Высота автокресла – 65 см.

- Глубина автокресла – 50 см.

- Протестировано в краш-тестах, по результатам которых Capsula Multi Fix 123 (все модификации) сертифицировано по стандарту безопасности ECE 44/04.